Собрание представителей

сельского поселения  Майское муниципального района   Пестравский

Самарской области

РЕШЕНИЕ

от  16 октября 2013 года                                                                             № 19

Об утверждении схемы теплоснабжения сельского поселения Майское муниципального района  Пестравский Самарской области.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О теплоснабжении»,  постановления Правительства Российской Федерации от 20.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,  руководствуясь положениями Устава  сельского  поселения  Майское  муниципального  района  Пестравский  Самарской  области  Собрание  представителей   сельского  поселения Майское муниципального  района  Пестравский  Самарской  области

РЕШИЛО:

- Утвердить схему теплоснабжения сельского поселения Майское муниципального района Пестравский Самарской области.

- Опубликовать  настоящее   Решение  в газете  «Степь», разместить на интернет-сайте сельского поселения Майское муниципального района Пестравский Самарской области.

Глава сельского поселения

Майское  муниципального   района

Пестравский  Самарской области                                            Ланкин П.В.

Приложение к Решению

Собрания представителей

сельского поселения  Майское

муниципального района  Пестравский

Самарской области № 19 от 16.10.2013 года

С Х Е М А

Теплоснабжения сельского поселения Майское

муниципального района Пестравский Самарской области.

СХЕМА

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ МАЙСКОЕ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения села Майское является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановление о разработке схемы теплоснабжения сельского поселения Майское.

Общие положения

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей села  Майское тепловой энергией;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения сельского  поселения Майское;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

Характеристика села Майское

Пестравский муниципальный район располагается в юго-западной части Самарской области на границе с Саратовской областью.

Сельское поселение Майское расположено в самой южной части Пестравского района и занимает площадь - 45902,39 га.

В состав сельского поселения Майское входят шесть населённых пунктов:

село Майское  - административный центр, село Телешовка, посёлок Крюково, посёлок Лозовой, посёлок Михеевка, посёлок Овсянка.

Площадь поселения на 01.01.2009 г. – 527,5 га.

Численность населения сельского поселения Майское на 01.01.2012 –  1082 человек.

В геологическом строении территории принимают участие нечетвертичные делювиальные отложения, они представлены глинистыми грунтами от полутвёрдых до мягко – текуче – пластичных. Помимо этого на территории поселения представлены такие генетические типы почвообразующих пород, как элювиальный, коллювиальный, балочный аллювий.

По проведённым инженерно – геологическим изысканиям сводный геолого – литологический разрез представлен следующим видом:

I.	Почвенно – растительный слой мощностью 0,5 – 0,8 м;

II.	Глина буровато – коричневая, тёмно – коричневая, с резким включением щебня карбонатных пород, известковистая, от полутвёрдой до мягко – текучепластичной.

Установившийся уровень грунтовых вод на глубине 2,0 – 3,2 м. Грунтовые воды обладают сильной сульфатной агрессивностью по отношению к бетонам на портландцементе. Территория сельского поселения входит в состав степной почвенно – ландшафтной зоны со слабым годовым дефицитом влажности. В механический состав почвообразующих пород на территории поселения входят глины, суглинки, пески, часто засоленные. В границах  поселения преобладающими типами почв являются характерные для Среднесыртового почвенного района черноземы обыкновенные, южные, южные карбонатные разной степени смытости с участием чернозёмов южных остаточно – луговатых и аллювиальных дерновых насыщенных почв.  Местами встречаются смытые и намытые почвы балок, действующие овраги и промоины.

Минерально-сырьевые ресурсы территории сельского поселения Майское в основном состоят из осадочных пород, которые имеют разное геологическое происхождение. Отлагались известняки, мел, горючие сланцы и черные илы, послужившие исходным веществом для образования нефти. В центральной части, на западе и севере территории поселения открыты месторождения нефти. В настоящее время нефть добывается, по территории поселения проходит нефтепровод, ведутся разработки новых нефтяных месторождений.

Для сельского поселения Майское характерен континентальный тип климата, характеризуется резким колебанием температур при общем малом и непостоянном количестве атмосферных осадков.

Среднемесячная температура воздуха + 20 (в июле), -14 (в январе). Сумма годового количества осадков (летом, зимой) 350- 400 мм. Преобладающие направления ветров - юго-восточные и южные ветра (холодное время года), западные и юго-западные (теплое время года), летом носят суховейный характер. Продолжительность безморозного периода 240 дней. Снег держится 130 дней.

Рисунок 1. Ситуационный план муниципального района Пестравский. Территория села Майское.

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории

Сельского  поселения Майское.

1.1. Существующее состояние

В настоящее время теплоснабжение промышленных предприятий, общественной застройки и жилого сектора села Майское осуществляется от автоматизированной котельной с тепловыми сетями.

Частный сектор отапливается индивидуальными газовыми двухконтурными котлами.

Основным поставщиком тепловой энергии в поселении является МУП «ЖКХ Пестравский». Предприятие эксплуатирует 1 котельную (суммарная мощность 2,063 Гкал/час) и 6760 метров тепловых сетей в двухтрубном исполнении.

| № котел. | Населенный пункт | Установленная мощность, Гкал/час | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| № 1 | Майское | 2,063 | газ |

Краткая характеристика котельных, расположенных на территории Сельского  поселения Майское:

Котельная № 1 осуществляет теплоснабжение с. Майское, работает на газообразном топливе. Общая установленная мощность котельной составляет 2,063 Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 2,063 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная закрытая, протяженность теплосети центрального отопления в однотрубном исчислении составляет 6760 км. Котельная представляет собой каркасное здание, состоящее из двух блок-модулей размером в плане 3.0х15м и высотой 3,054м. объем здания 137,25 м3.; фундамент - бетонный ленточный, кровля - рулонная совмещенная односкатная. Площадь земельного участка составляет 513  м2.

| Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Максимальный коэффициент загрузки | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модульная котельная №1 с. Майское | 2,063 | 2,063 | - |  | газ |
| Тип, марка котла | Поверхность нагрева котла, м2/кол-во секций | Год установки котлов | Теплопроизводи- тельность котла, Гкал/час | Кол-во котлов |
| Buderus SK 725 |  |  | 2012 | 1,0315 | 2 |
| Насосы |  |  |  |  |  |
| Сетевые насосы ЦО и ГВС |  |  |  |  |  |  |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Кол-во насосов |
| Циркуляционный насос 1150/170 | 7,5 кВт/мин; 2900 обор/мин | 3 |
| Насосы |  |  |  |  |  |
| Насосы внутреннего контура и подпиточные |  |  |  |  |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Кол-во насосов |
| Приточный ВЛ 203 ЕМ/В Проточный насос 1150/170-3,5кВт | Мощность 1,2 кВт/мин Мощность 3,5 кВт/мин | 1 1 |

Основными теплопотребителями системы теплоснабжения от котельной являются внутренние системы отопления жилых, общественных, административных, а также зданий организаций и учреждений бюджетной сферы и объектов соцкультбыта.

План-схема тепловой сети котельной №2 см. ниже.

План-схема тепловой сети модульной котельной с. Майское

1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

Модульная котельная № 1 с. Майское

| Потребители тепла |  |
| --- | --- |
|  | V(м3),S(м2) | t (отопл.) | Расчётная тепловая нагрузка отопления, (Гкал/час) |
| плановая температура наружного воздуха |  |  |  |
| пер. Школьный, д. 3 | 1656/369,54 |  | 0,05465 |
| пер. Школьный, д. 5 | 1872/375,4 |  | 0,05717 |
| пер. Школьный, д. 7 | 1728/372,6 |  | 0,05497 |
| ул. Специалистов, д. 2 | 2016/356,8 |  | 0,06117 |
| ул. Специалистов, д. 4 | 3024/650,62 |  | 0,08499 |
| ул. Специалистов, д. 10 | 1944/364,13 |  | 0,05917 |
| пер. Больничный, д. 3 | 1298/271,25 |  | 0,04344 |
| пер. Больничный, д. 4 | 1224/247,94 |  | 0,04236 |
| пер. Больничный, д. 5 | 2520/385,7 |  | 0,07408 |
| пер. Больничный, д. 6 | 1224/233,4 |  | 0,04236 |
| пер. Больничный, д. 7 | 1920/392 |  | 0,05844 |
| пер. Больничный, д. 8 | 1920/386,31 |  | 0,05844 |
| ул. Центральная, 1 | 1716/362,3 |  | 0,05436 |
| ул. Центральная, 2 | 2160/384,97 |  | 0,06167 |
| ул. Центральная, 3 | 3025/649,6 |  | 0,08244 |
| ул. Центральная, 4 | 1872/312 |  | 0,05661 |
| ул. Центральная, 5 | 3024/643,61 |  | 0,08244 |
| ул. Центральная, 6 | 1794/373,14 |  | 0,05486 |
| ул. Центральная, 7 | 2940/647,75 |  | 0,08336 |
| ул. Центральная, 8 | 1794/369,57 |  | 0,05449 |
| ул. Центральная, 12 | 3978/874,4 |  | 0,1029 |
| ул. Центральная, 14 | 1638/366,3 |  | 0,05165 |
| ул. Центральная, 15 | 1152/249,2 |  | 0,03993 |
| ул. Центральная, 16 | 2016/363,2 |  | 0,06117 |
| ул. Центральная, 18 | 1656/356,92 |  | 0,05255 |
| ул. Центральная, 20 | 2100/409,4 |  | 0,06528 |
| ул. Центральная, 21 | 1008/85,4 |  | 0,03609 |
| ул. Центральная, 22 | 1932/363,35 |  | 0,0574 |
| ул. Центральная, 23 | 768/75,4 |  | 0,02952 |
| ул. Центральная, 24 | 1656/378,9 |  | 0,05225 |
| ул. Центральная, 29 | 1794/359,9 |  | 0,05683 |
| ул. Центральная, 31 | 1872/361,65 |  | 0,05717 |
| ул. Центральная, 33 | 2184/455,59 |  | 0,06583 |
| ул. Центральная, 35 | 2258/406,9 |  | 0,06811 |
| пер. Новый, д. 3 | 1326/250 |  | 0,04444 |
| пер. Новый, д. 4 | 1260/248,29 |  | 0,04361 |
| пер. Новый, д. 5 | 1293/251,12 |  | 0,04449 |
| пер. Новый, д. 6 | 1260/247,38 |  | 0,04361 |
| ул. Центральная, д. 9 Торговый центр | 7272/1212 |  | 0,05255 |
| ул. Центральная, д. 13 Административное здание | 1656/276 |  | 0,10592 |
| Итого: отопление | 70779/16699,58 |  | 2,17 |
| Итого: ГВС | - |  |
| Итого: ГВС + отопление | 2,17 |
| В С Е Г О (Гкал/час): | 2,17 |

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| № котел. | Населенный пункт | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| № 1 | Майское | 2,063 |

Основная часть многоквартирного жилого фонда, общественные здания, подключены модульной котельной, которая состоит из модульной котельной и тепловых сетей. Эксплуатацию модульной котельных и тепловых сетей на территории сельского  поселения Майское осуществляет МУП «ЖКХ Пестравский».

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующей модульной котельной, предлагается осуществить от автономных источников.

Для малоэтажных многоквартирных домов предлагается устройство теплоснабжения от индивидуальных автономных источников.

Горячее водоснабжение предлагается выполнить от газовых проточных водонагревателей.

При перекладке тепловых сетей, снабжающих теплом многоквартирную жилую застройку, предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

На территории села Майское часть индивидуальных жилых домов имеет индивидуальное газовое отопление.

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

На основании данных сайтов компаний производителей оборудования, технических паспортов устройств характеристика индивидуальных теплогенерирующих установок имеет следующий вид:

| Вид топлива | Средний КПД теплогенерирующих установок | Теплотворная способность топлива, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- |
| Газ сетевой, тыс. куб. м. | 97,5 % | 7,466 |

Главной тенденцией децентрализованного теплоснабжения населения, производства тепла индивидуальными теплогенераторами является увеличение потребления газа. В связи с дальнейшей газификацией поселения указанная тенденция будет сохраняться.

2.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане сельского  поселения Майское не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения сельского  поселения Майское.

2.4. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| № котел. | Населенный пункт | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| № 1 | Майское | 2,063 |

2.5. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

| Наименование котельной | Фактическая располагаемая мощность источника, Гкал/час | Мощность тепловой энергии нетто, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| Модульная котельная № 1 с. Майское | 2,063 | 2,063 | - |

2.6. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

| Наименование котельной | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей, Гкал/час |
| --- | --- |
| Модульная котельная №1 с. Майское | Нет |

2.7. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.

| Наименование котельной | Фактическая установленная мощность источника, Гкал/час | Резерв мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Модульная котельная № 1, с. Майское | 2,063 | - |

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя

3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Производительность водоподготовительных установок.

| Наименование котельной (ЦТП) | Водоподготовительная установка |
| --- | --- |
|  | Марка насоса | Max произво-дительность установки, м3/час |
| Котельная № 1,с. Майское | Сетевые насосы ЦО и ГВС | - |  |
|  |  | - |  |
|  |  | - |  |
|  | Насосы внутреннего контура и подпиточные | - |  |
|  |  | - |  |

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

| Наименование котельной | Среднее потребление теплоносителя потребителями (с учетом потерь 11%), м3/ч | Max производительность установки, м3/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 2, с. Майское | - | - |

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

4.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Учитывая, что Генеральным планом сельского  поселения Майское не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Поэтому новое строительство котельных не планируется.

4.2. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

В котельной №1 эксплуатируются котлоагрегаты Buderus SK 725 установленные в 2012 году.

Котельные, обеспечивающие тепловой энергией потребителей в селе Майское автоматизированы и имеет приборы учёта выработки и распределения тепловой энергии. Эксплуатируемые котлы являются высокоэффективными, экономичными с небольшим непроизводительным расходом топливного газа. Котлы, введены в эксплуатацию в 2012 году

4.3. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом сельского поселения Майское не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 2, с. Майское | 2,063 | 2,063 |

Раздел 5. Предложения по новому строительству и

реконструкции тепловых сетей

5.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Учитывая, что Генеральным планом Сельского  поселения Майское не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

Новые отопительные котельные потребуются в случае развития системы соцкультбыта и инвестиционных площадок. Теплоснабжение малоэтажной существующей и перспективной застройки предлагается от 2-х-контурных газовых котлов.

5.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Новое строительство тепловых сетей планируется.

5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Учитывая, что Генеральным планом Сельского  поселения Майское не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется.

Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, предусмотрена.

5.4. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям

Реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения не планируется.

Раздел 6. Теплоснабжающая организация

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Сельского  поселения Майское осуществляется по смешанной схеме.

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из модульной котельной и тепловых сетей.

Индивидуальная жилая застройка и часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми теплогенераторами, негазифицированная застройка – печами на твердом топливе.

Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

Основным поставщиком тепловой энергии в поселении является МУП «ЖКХ Пестравский».

Раздел 7. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии  между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 2 с. Майское | 2,063 | 2,063 |

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

Раздел 8. Перечень бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию

В настоящее время на территории Сельского  поселения Майское бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.

Раздел 9. Перспективные топливные балансы

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах села Майское по видам основного, резервного и аварийного топлива.

| Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход топлива в натуральных единицах (м3,т) | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 с. Майское | газ | - | - | - |
| Итого: | газ | - | - | - |